Rozšíření systému SOFTLINE 82: domovní dveře s inovativním profilem budoucnosti

Společnost VEKA AG v rámci aktuálního rozšíření systému SOFTLINE 82, který odpovídá všem požadavkům kladeným v budoucnu na moderní plastová okna, představuje nový křídlový profil pro výplně domovních dveří s křídlovým překrytím.

S využitím nového křídlového profilu lze nyní zhotovit trendové domovní dveře s výplní překrývající křídlo bez náročných přídavných pracovních operací. Profil křídla nemusí být upravován a je připraven pro snadné lepení dveřních výplní s krycími deskami o tloušťce 3 až 4 milimetry. Celková tloušťka dveřní výplně může být až 70 milimetrů.  Konstrukce profilu je tepelně optimalizována (Uf až 1,1 W/m2K) a použitá robustní uzavřená ocelová výztuha zaručuje výjimečnou tuhost konstrukce dveřního křídla. Při použití dveřního rámu s hliníkovým obkladem je možné s novým křídlovým profilem dodávat i domovní dveře se vzhledem dveří hliníkových.

Společnost VEKA jako první uvedla na trh speciální křídlový profil pro domovní dveře s výplněmi s křídlovým překrytím, který umožňuje výrobu dveří moderního vzhledu, bez nutnosti dalších kroků ve výrobním procesu. Tento profil se vyznačuje jednoduchým zpracováním bez úprav profilu a s využitím standardního montážního materiálu.

Další informace můžete získat na www.veka.cz.

VEKA AG je největším výrobcem plastových okenních profilů s vedoucím postavením na celosvětovém trhu. Mimo to VEKA AG dále poskytuje dveřní profily, rolety do oken a také plastové desky. Hlavní zásadou společnosti je vynikající kvalita a zodpovědnost za životní prostředí při výběru surovin, výrobních postupů a pomocí rozsáhlých recyklačních aktivit. VEKA AG sází na nejvyšší kvalitu výrobků, kompletní servis a především na seriózní a partnerské jednání se zákazníky a dodavateli. Společnost VEKA nyní ve 26 dceřiných společnostech zaměstnává, celkem na třech kontinentech, téměř 3000 zaměstnanců.