Akumulátorové vyžínače STIHL FSA 65 a FSA 85

Mobilní, tiché, lehké a výkonné, to jsou ve zkratce nové akumulátorové vyžínače STIHL FSA 65 a FSA 85. Tyto dva nové stroje jsou dalšími výrobky z početné rodiny AKU výrobků firmy STIHL. Při vyžínání mají překvapivě působivý výkon, za kterým stojí  bezkomutátorový, elektronicky řízený elektromotor poháněný  lithium-iontovým akumulátorem o vysoké kapacitě. Každý uživatel jistě ocení neomezený pohyb bez otravných kabelů, ale sousedé ocení i tichý motor a provoz bez zplodin.  Uplatnění najdou při vyžínání a dokončovacích pracích v okolí domu, ale jsou vhodné i pro použití v komerční sféře. Zejména v místech citlivých na hluk a zplodiny, jako jsou například školy, školky, parky, dětská hřiště, koupaliště nebo třeba hřbitovy. Vyžínání zajišťuje speciální komfortní strunová žací hlava AutoCut C 4-2. Ta umožňuje navíjení nové struny bez otevírání pouzdra a provádí automatické odvíjení struny při krátkém klepnutí o zem. Model FSA 85 má plynulou regulaci žacího výkonu.

Hlavní charakteristiky vyžínačů:

- jednoduchá a snadná obsluha

- bezkomutátorový elektromotor STIHL (EC) – vysoký konstantní krouticí moment, vysoká energetická účinnost, kompaktní konstrukce, minimální nároky na údržbu a servis

- komfortní strunová žací hlava AutoCut C 4-2 – umožňuje navíjení nové struny bez otevírání pouzdra a provádí automatické odvíjení struny při krátkém klepnutí o zem

- nízká hladina hluku, kterou ocení nejenom sousedi, ale i uživatel, který nemusí používat žádnou ochranu sluchu

AKU rodina STIHL a VIKING

Vyžínače STIHL FSA 65 a FSA 85 rozšiřují již početnou rodinu akumulátorových výrobků firmy STIHL a VIKING. Prvorozenými byly výkonné zahradní nůžky, které prokázaly své přednosti i v profesionálním použití, kde je požadována nízká úroveň hluku. Letos se AKU rodina již rozrostla o sekačku VIKING MA 339 a posledním přírůstkem bude řetězová pila  STIHL  MSA 160.

﻿ Technický popis obou modelů:

FSA 65		FSA 85

Cena							4. 990 Kč		5.290 Kč

Hladina akustického výkonu Lw (dB/A)		91			94

Hladina akustické tlaku Lp (dB/A)			75			77

Vibrace vpravo/vlevo (m/s)				1,3/1,1			1,4/0,8

Standardní řezný nástroj				AutoCut C 4-2	AutoCut C 4-2

Celková délka bez řezného nástroje (cm)		153			165

Průměr pracovní oblasti (mm)			300			350

Výrobky STIHL nehledejte v hobbymarketech, ale pouze u autorizovaných prodejců STIHL a VIKING s kvalitním poradenstvím a servisem. Autorizovaný prodejce garantuje svými odbornými znalostmi to, že každý uživatel dostane takové nářadí, které je pro něj a jeho účel optimální. Prodejce předá stroj připravený k provozu a informuje vás o správné a bezpečné obsluze, případně poradí s nákupem dalších pomůcek, příslušenství a ochranných prostředků.

Podrobné informace o produktech STIHL najdete na www.stihl.cz, kontakt na nejbližšího autorizovaného prodejce i na bezplatné infolince 800 555 226

- Konec -

Andreas STIHL spol. s r.o.

Andreas STIHL spol. s r.o. je dceřinou společností koncernu STIHL AG a výhradním obchodním zastoupením tohoto světového výrobce malé lesní a zemědělské mechanizace v ČR. Historie společnosti STIHL sahá do roku 1926, kdy Andreas Stihl založil s několika spolupracovníky nevelkou strojírenskou firmu. Dnes společnost STIHL zaměstnává více než 7 800 pracovníků na celém světě. Důraz na inovace, uplatňování progresivních technologií i poznatků vlastního výzkumu – to jsou základy, na kterých stojí proslulá kvalita a spolehlivost produktů STIHL.

V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte:

| Andreas STIHL, spol. s r. o. Mgr. Pavel Haluza Chrlická 753, 664 42 Modřice www.stihl.cz tel.: 547 423 113 e-mail: pavel.haluza@stihl.cz | maXmedia s.r.o. Kryštof Šabacký Freestyle Park Modřany Ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4 tel.: 604 691 147 e-mail: krystof@maXmediapr.cz |
| --- | --- |