STIHL HSA 25: Na detailu záleží

Malý akumulátorový pomocník pro úpravu okrasných keřů a drobných travních ploch

Nové akumulátorové nůžky STIHL HSA 25 jsou ideálním pomocníkem pro úpravu okrasných keřů, malých travnatých míst, například ve skalkách, či pro zarovnávání okrajů větších travnatých ploch. Umožnují precizní ošetření dekorativní zeleně bez omezení v pohybu kabelem. Akumulátor nůžek poskytuje dostatečný výkon na 110 minut práce. Díky nízké hmotnosti, ergonomické pogumované rukojeti a hladkému chodu je tato novinka firmy STIHL velmi snadno a operativně použitelná.

Lehké a snadno ovladatelné nůžky STIHL HSA 25 se dvěma nástavci jsou specialisty na precizní práci při detailním formování okrasných keřů, při o stálezelené ozdobné keře i pro dokončovací práce při zarovnávání okrajů trávníku. Díky výkonné baterii si lze dopřát naprostou svobodu pohybu při dlouhé provozní době.

Protiběžné nože nůžek zajištují klidný chod s nízkými vibracemi. Pro výměnu nástroje pro úpravu trávy nebo pro úpravu keřů stačí jediné tlačítko. Výměna se provádí rychle a snadno, bez použití nářadí.

Laserově kalené a diamantem ostřené nože dokáží stříhat větve až do průměru 8 mm. Kromě toho lišty nožů stříhají nadvakrát (2 000 zdvojených střihů za minutu) a jsou tak podstatně účinnější.

Tradičně silnou stránkou značky STIHL je i konstrukce nářadí: pohonná část uvnitř nůžek je vyrobena z kovu. Také akumulátor je díky pogumovanému prstenci, který slouží jako ochranný okraj, extrémně odolný. Akumulátorové nůžky STIHL HSA 25 tak vynikají dlouhou životností.

| STIHL HSA 25 |
| --- |
| Cena v Kč: | 3 490 |
| Technologie akumulátoru: | Lithium-iontová |
| Hmotnost (kg)*: | 0,6 |
| Počet zdvihu (1/min): | 2.000 |
| Doba nabíjení (h): | 3-5 |
| Provozní doba (min): | až 110 |
| STIHL HSA 25 - nůž na keře |
| Řezná délka (mm): | 170 |
| Hladina akustického tlaku** (dB(A)): | 70 |
| Hladina akustického výkonu** (dB(A)): | 80 |
| Hodnota vibrací*** (m/s2): | 1,2 |
| STIHL HSA 25 - travní nuž |
| Řezná délka (mm): | 115 |
| Hladina akustického tlaku** (dB(A)): | 73 |
| Hladina akustického výkonu** (dB(A)): | 80 |
| Hodnota vibrací*** (m/s2): | 1,4 |
| * Bez akumulátoru, s řezným nástrojem ** K-Faktor podle 2006/42/EG = 2,5 dB (A) *** K-Faktor podle 2006/42/EG = 2 m/s2 |

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výrobky STIHL nehledejte v hobby marketech, ale pouze u autorizovaných prodejců STIHL a VIKING s kvalitním poradenstvím a servisem. Autorizovaný prodejce garantuje svými odbornými znalostmi to, že každý uživatel dostane takové nářadí, které je pro něj a účel jeho využití optimální. Prodejce vám vždy předá stroj připravený k provozu a bude vás informovat o správné a bezpečné obsluze, případně vám poradí s nákupem dalších pomůcek, příslušenství a ochranných prostředků. Podrobné informace o produktech a autorizovaných prodejcích STIHL naleznete na www.stihl.cz.

Andreas STIHL spol. s r. o.

Andreas STIHL spol. s r. o. je dceřinou společností koncernu STIHL HOLDING AG & Co. KG a současně výhradním obchodním zastoupením tohoto světového výrobce malé lesní a zemědělské mechanizace v ČR. Historie společnosti STIHL sahá do roku 1926, kdy Andreas Stihl založil s několika spolupracovníky nevelkou strojírenskou firmu. Dnes skupina STIHL zaměstnává více než 12 000 pracovníků po celém světě. Důraz na inovace, uplatňování progresivních technologií i poznatků vlastního výzkumu – to jsou základy, na kterých stojí proslulá kvalita a spolehlivost produktů STIHL.

V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte:

| Andreas STIHL spol. s r.o. Mgr. Pavel Haluza Chrlická 753, 664 42 Modřice www.stihl.cz tel.: 547 423 113 e-mail: pavel.haluza@stihl.cz | maXmedia s.r.o. Kryštof Šabacký Freestyle Park Modřany Ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4 tel.: 604 691 147 e-mail: krystof@maXmediapr.cz |
| --- | --- |