# Připravte vaše zahradní stroje na zimní spánek

# S blížící se zimou je potřeba se náležitě postarat 
o zahradní stroje a připravit je tak, aby v pořádku přečkaly zimu a na jaře se mohly začít používat jako nové. Přestože se některé stroje v mnohém liší, mají několik hlavních společných kroků, které je potřeba udělat.

# Zde vám přinášíme několik rad jak na to.

# Čištění bez rozdílu

Ať už mluvíme o jakémkoliv zahradním stroji, pro všechny bez rozdílu platí, že by měl být čistý. 
A to nejen před zimním spánkem. Pokud stroj udržujete v čistotě po jakémkoliv použití, rapidně prodloužíte jeho životnost a funkčnost. Před zimním spánkem si však dejte maximálně záležet, abyste vyčistili opravdu každý koutek sekačky, pily či jiného zahradního stroje. Váš stroj za to bude na jaře velmi vděčný, a vy koneckonců také. Pozor – při čištění spodní části sekačky je možné ji sklopit dozadu, zapalovací svíčka však musí zůstat nahoře. Pokud se přístroj naklopí do strany, může se olej dostat do vzduchového filtru nebo k výfuku.

# Na pohonu záleží

Podle toho, na jaký pohon váš stroj funguje, se také liší jeho údržba. Nejjednodušší to mají samozřejmě elektrické stroje, které jednoduše odpojíte ze sítě, uklidíte prodlužovačku a stroj je připraven. To ovšem neplatí u další z možností, kterou je akumulátor. Pokud váš stroj funguje na baterii, je potřeba ji ze stroje vyjmout, naplno nabít a nechat ji nejlépe v místnosti s běžnou pokojovou teplotou, aby byla v co nejpřirozenějším prostředí, mráz jí rozhodně nesvědčí. Pokud jsou vaše stroje motorové, je potřeba zbavit je veškerého paliva. Nádrž by měla být před zimní přestávkou prázdná. Přes zimu se totiž v pohonné hmotě sníží schopnost snadného vzplanutí, a tak byste na jaře mohli mít problémy se startováním. Pokud po posledním použití zůstane v nádrži benzín, doporučujeme nechat stroj běžet chvilku naprázdno, dokud se motor sám od sebe nezastaví.

# Zkontrolovat olej aneb jak zůstat provozuschopný

I v zimě se vám může stát, že budete přeci jen potřebovat pilu nebo jiný stroj použít. Přístroj by tedy měl být stále provozuschopný – stav oleje před zazimováním musí odpovídat předpisu. Výměnu oleje můžete provést sami, nebo o to lze požádat odborníky ze servisu STIHL nebo Viking. Pokud se rozhodnete provést výměnu sami, je důležité se řídit pokyny uvedenými v návodu a použít doporučovanou značku a množství oleje.

# Pozor na vodu

Stroje určitě nečistěte tlakovou hadicí, nebo všeobecně vodou. Naší jedinou pomůckou může v tomto případě být vlhký hadr, kterým stroj otřeme, případně vyčistíme průduchy. Důležité je, aby stroj zůstal suchý a nedostala se do něj voda, která by mohla způsobit tlení zbytků a nečistot uvnitř, 
což by mohlo vést k horšímu startování nebo jiným závadám.

# Ideální čas naostřit

Nože sekačky nebo řetěz pily by měly být před prvním použitím v perfektním stavu. Zimní pauza je proto ideálním obdobím nechat je naostřit. Pokud se na nožích objeví trhlinky, musí být okamžitě vyměněny v odborném servisu. Nože i řetěz je tedy dobré po sezóně vymontovat a nechat v odborném servisu naostřit a seřídit. Tento postup se ostatně doporučuje i několikrát během roku v závislosti na využití.

# Pečlivě uschovejte

Po provedení všech prací je třeba najít suché místo k uložení. Je dobré stroj přikrýt a uložit na co nejméně prašné místo. Během skladování musí být přístroj v normální poloze. To znamená, že ho nevěšíme ani nenaklápíme. Stroje se spouštěcím akumulátorem by měly být navíc chráněny před mrazem.

A samozřejmě – i když je stroj mimo provoz, měl by být umístěn bezpečně z dosahu dětí.

Výrobky STIHL nehledejte v hobby marketech, ale pouze u autorizovaných prodejců STIHL a VIKING s kvalitním poradenstvím a servisem. Autorizovaný prodejce garantuje svými odbornými znalostmi to, že každý uživatel dostane takové nářadí, které je pro něj a účel jeho využití optimální. Prodejce vám vždy předá stroj připravený k provozu a bude vás informovat o správné a bezpečné obsluze, případně vám poradí s nákupem dalších pomůcek, příslušenství a ochranných prostředků. Podrobné informace o produktech a autorizovaných prodejcích STIHL naleznete na www.stihl.cz.

Andreas STIHL spol. s r. o.

Andreas STIHL spol. s r. o. je dceřinou společností koncernu STIHL HOLDING AG & Co. KG a současně výhradním obchodním zastoupením tohoto světového výrobce malé lesní a zemědělské mechanizace v ČR. Historie společnosti STIHL sahá do roku 1926, kdy Andreas Stihl založil s několika spolupracovníky nevelkou strojírenskou firmu. Dnes skupina STIHL zaměstnává více než 14 000 pracovníků po celém světě. Důraz na inovace, uplatňování progresivních technologií i poznatků vlastního výzkumu – to jsou základy, na kterých stojí proslulá kvalita a spolehlivost produktů STIHL.

V případě zájmu o bližší informace, prosím, kontaktujte:

| Andreas STIHL spol. s r.o. Mgr. Pavel Haluza Chrlická 753, 664 42 Modřice www.stihl.cz tel.: 547 423 113 e-mail: pavel.haluza@stihl.cz | maXmedia s.r.o. Kryštof Šabacký Freestyle Park Modřany Ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4 tel.: 604 691 147 e-mail: krystof@maXmediapr.cz |
| --- | --- |