# Nový strunový vyžínač STIHL FSE 52

# – dostupná kvalita pro každou zahradu

Firma Andreas STIHL přichází s elektrickým strunovým vyžínačem STIHL FSE 52, na který jsou kladeny opět vyšší nároky. Oproti svému předchůdci FSE 41 vyniká tento model vyšším výkonem a točivým momentem, nižší hmotností a několika inovacemi pro pohodlnější obsluhu a příjemnější práci. STIHL FSE 52 je tak ideálním pomocníkem pro dokončovací práce na každé zahradě.

Tento výkonný (500 W), a přitom velmi lehký (2,2 kg) vyžínač je vybaven snadno vyměnitelnou strunovou hlavou, na které je umístěn kryt na ochranu kmenů stromů a keřů. STIHL FSE 52 má při sekání v zátěži 6000 otáček za minutu se záběrem 30 centimetrů. Vzduch pro chlazení motoru je nasáván žebrováním v horní multifunkční rukojeti a veden nosnou trubkou dolů přes motor a odsávací lopatky ventilátoru.

Horní rukojeť s bezpečnostním spínačem lze bez použití nářadí pootočit o 90° a pracovní ústrojí sklopit o 45°. Délka stroje je seřiditelná v šesti stupních (v rozmezí 1140–1310 mm), zařízení na odlehčení tahu kabelu se stará o to, aby nechtěně nebyla vytažena zástrčka ze zásuvky.

STIHL FSE 52 je na českém trhu dostupný za cenu 1.990,-Kč vč. DPH.

Technické parametry:

| Příkon W | 500 |
| --- | --- |
| Jmenovité napětí V | 230 |
| Hmotnost kg | 2,2 |
| Celková délka m 1) | 1,31 |
| Standardní řezný nástroj | AutoCut C 2-2 |
| Akustický tlak dB(A) dB(A) | 83,0 |
| Akustický výkon dB(A) | 94,0 |
| Hodnota vibrací vlevo/vpravo m/s² 2) | 3,0/4,5 |
| Cena vč. DPH | 1.990,-Kč |
| 1) bez řezného nástroje 2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s² |

Výrobky STIHL nehledejte v hobbymarketech, ale pouze u autorizovaných prodejců STIHL a VIKING s kvalitním poradenstvím a servisem. Autorizovaný prodejce garantuje svými odbornými znalostmi to, že každý uživatel dostane takové nářadí, které je pro něj a jeho účel optimální. Prodejce předá stroj připravený k provozu a informuje vás o správné a bezpečné obsluze, případně poradí s nákupem dalších pomůcek, příslušenství a ochranných prostředků.

Podrobné informace o produktech STIHL najdete na www.stihl.cz

Andreas STIHL spol. s r.o.

Andreas STIHL spol. s r. o. je dceřinou společností koncernu STIHL HOLDING AG & Co. KG a současně výhradním obchodním zastoupením tohoto světového výrobce malé lesní a zemědělské mechanizace v ČR. Historie společnosti STIHL sahá do roku 1926, kdy Andreas Stihl založil s několika spolupracovníky nevelkou strojírenskou firmu. Dnes skupina STIHL zaměstnává více než 12 000 pracovníků po celém světě. Důraz na inovace, uplatňování progresivních technologií i poznatků vlastního výzkumu – to jsou základy, na kterých stojí proslulá kvalita a spolehlivost produktů STIHL.

V případě zájmu o bližší informace prosím kontaktujte:

| Andreas STIHL, spol. s r. o. Mgr. Pavel Haluza Chrlická 753, 664 42 Modřice www.stihl.cz tel.: 547 423 113 e-mail: pavel.haluza@stihl.cz | maXmedia s.r.o. Kryštof Šabacký Freestyle Park Modřany Ulice Vltavanů, 143 00 Praha 4 tel.: 604 691 147 e-mail: krystof@maXmediapr.cz |
| --- | --- |